## Slide 1
Контроль габарита и детекция препятствий по 3D-лидару
Задача №5 · Департамент транспорта Москвы / Московский метрополитен
Команда «МОПСЫ»

## Slide 2: Команда «МОПСЫ»
Краткое описание решения:
Не классифицирует объекты, а проверяет «нарушен ли габарит?»: аналитическое поле расстояний ГОСТ 9238 в базисе пути, скорость по самому облаку, без обучающих данных.
Капитан: Тарасов Демьян Михайлович, школьник
Кол-во участников: 2 человек
Краткое описание:
С другом заинтересовала тема задания, решили поучаствовать скромной командой.
Физтех-лицей г. Долгопрудный, Кванториум г. Воронеж
Город и регион:
Московская Область, г. Долгопрудный
Воронежская область, г. Воронеж
О команде
Уникальность решения:
Программный комплекс на ROS 2: по потоку бортового 3D-лидара в реальном времени проверяет свободность габарита «М» на 150 м вперёд и выдаёт дистанцию, размеры и уровень угрозы препятствия.
2

## Slide 3: КОМАНДА: «МОПСЫ»
Инженер программист ROS2
TG @demanok
+7 (982) 119 17-03
АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы
Тарасов Демьян
Программист алгоритмов и анализа данных
TG @MatveyKondaurov
+7 (920) 400 02-06
ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ "Кванториум"»
МБОУ "Лицей №2"
Кондауров Матвей
3

## Slide 4: История команды
Мы — команда из двух человек и хороших друзей из разных городов. Познакомились на профильной образовательной смене, где вместе разрабатывали робототехнический проект, и с тех пор регулярно штурмуем соревы. Нас объединяет страсть к робототехнике, ROS-стеку и огромная любовь к собакам, особенно мопсам (отсюда и название, хотя на аватарке команды, к сожалению, не мопс).
Краткая история команды:
Инженерный вызов: На горизонте свыше 130 м облако лидара критически разрежается, а скользящий луч перестает видеть рельсы. В поворотах сплайн стремился зацепить стену. Мы «почти» победили это математикой: построили адаптивный 3D-сплайн Френе, аналитическое поле габарита и межкадровый трекер
Личный вызов: Мы учимся в 11 классе — совмещать подготовку к экзаменам, уроки, распределенную разработку между разными городами и жесткий дедлайн хакатона было сложновато. Справились благодаря четкому разделению задач и бессонным ночам.
С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?
Нас сразу зацепила возможность применить свои навыки в ROS 2 на настоящих данных с промышленного 3D-лидара. Беспилотный транспорт в метро — это не только алгоритмы, но и строгие требования к надежности и безопасности. Нам хотелось спроектировать честное инженерное решение контроля габарита, применимое на реальном поезде, а не учебную симуляцию.
Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?
01
02
03

## Slide 5: КОРОТКО О РЕШЕНИИ
Детерминированный геометрический конвейер: C++17, ROS 2 Humble, Docker
Ось пути по рельсам и стенам тоннеля → базис Френе (s, u, v) на 150 м
Габарит «М» ГОСТ 9238 как аналитическое поле расстояний (SDF)
Три специализированных детектора + межкадровый трекер
Скорость поезда — по самому облаку; тормозной путь и TTC
21–25 мс на кадр из 307 200 точек
Не нужна разметка аварийных ситуаций — работает с первого проезда
Объяснимые решения: каждое торможение — точка внутри габарита на дистанции D
Нормативная основа: габарит «М», колея 1520 мм
Стандартные интерфейсы ROS 2 → интеграция с АРС и визуализацией
Запуск инженером: docker build → run ros2 bag
Техническая суть решения
Ценность для метрополитена
5

## Slide 6
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
«Есть ли на пути беспилотного поезда что-то, чего там быть не должно?»
Наш ответ: проверяем, нарушен ли кинематический габарит «М» в сопутствующем базисе пути
Вход: поток PointCloud2 3D-лидара, 10 Гц
Выход: есть / нет препятствия, дистанция, размеры, уровень угрозы, TTC
Без обучающих данных и одометрии
Синтетическая сцена (модель лучей 128-канального лидара), обработанная портом алгоритма: габарит «М» (бирюзовый каркас), ось пути, 3D-боксы препятствий. Свод скрыт для наглядности.
6

## Slide 7
ПОЧЕМУ ГЕОМЕТРИЯ, А НЕ НЕЙРОСЕТЬ
01
Нет данных для обучения
99.9 % времени тоннель перед поездом пуст. Собрать датасет со всеми аномалиями — упавшие леса, сорванные кабели, тележки, посторонние предметы — невозможно: разметки реальных препятствий не существует.
02
Инфраструктура вплотную к габариту
Кромка платформы — в 80–120 мм от кузова, контактный рельс — 160 мм над УГР, крестовины стрелок, гермозатворы с зазором 5–10 см в кривых.
03
Цена ошибки
Классификатор может пропустить нестандартный объект или «увидеть» его в элементе пути. Для поезда без машиниста каждое торможение должно быть объяснимо.
Главный инженерный вопрос — не «что это за объект?», а «нарушен ли кинематический габарит объектом, которого там быть не должно?»
→ детерминированный конвейер: высота рельсов → 3D-ось пути → поле расстояний габарита «М» → фильтрация шумов по времени
7
7

## Slide 8
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
128
каналов · Hesai Pandar 128
~10 Гц
частота кадров лидара
307 200
точек в одном кадре
26 байт
невыровненный point_step: XYZ, интенсивность, кольцо, метка времени — разбор через std::memcpy
0
источников одометрии: скорость поезда оценивается по самому облаку
ROS 2 bag
SQLite3 .db3 / MCAP · sensor_msgs/PointCloud2 · ROS 2 Humble
8

## Slide 9
АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ
ROS 2 bag / 3D-лидар
PointCloud2, 10 Гц, ≈307 тыс. точек
CloudParser
разбор 26-байтных записей, NaN/0-фильтр, ROI 300 × ±12 м
DualRailTracker
пара рельсов 1520 ± 80 мм, УГР — 90-й перцентиль
TrackGeometrySpline
3D-ось пути на 150 м, 41 точка, одно/двухпутный тоннель
Детекторы + SDF
габарит «М» ГОСТ 9238 → объёмные тела, предметы на рельсах, кабели
TemporalTracker
компенсация эго-движения, GNN, подтверждение ≥ 2 кадров
DecisionEngine
S_brake(V), TTC, CLEAR / ADVISORY / WARNING / EMERGENCY
Выход
/metro/obstacles
Web GUI :8080
Foxglove :8765
TrainVelocityEstimator
скорость по 1D кросс-корреляции профилей тоннеля
C++17 — ядро детекции
Python 3 — веб-интерфейс
ROS 2 Humble · CycloneDDS
Docker · ros:humble-ros-base
GTest — модульные тесты
Все модули — классы в одном процессе ObstacleDetectorPipeline: кадр проходит конвейер без копирования между узлами ROS 2.
9
9

## Slide 10
ЦЕПОЧКА ОБРАБОТКИ КАДРА
1
Облако точек
Сырые точки лидара после фильтра ROI
2
Ось пути и габарит
Рельсы → УГР → 3D-ось; габарит «М» разворачивается вдоль оси
3
Нарушение габарита
Точки с SDF < 0 вне масок инфраструктуры — кандидаты
4
Препятствие
Кластер → 3D-бокс, дистанция по дуге пути, подтверждение ≥ 2 кадров
ОПАСНОСТЬ
статус пути
47.7 м
дистанция до объекта
64
точки в кластере
−0.85 м
проникновение в габарит (SDF)
91.6 м
второй объект, в кривой
Результат на синтетической сцене; на реальных записях те же шаги показаны в Web GUI и Foxglove (слайды 20–21).
10

## Slide 11
СКОРОСТЬ И ВРЕМЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
Схема принципа на модельном профиле.
TrainVelocityEstimator — одометрия не нужна
Гистограмма отражений стен и свода (|x| ≥ 1.2 м) на s = 5–50 м с бином 5 см → нормированная кросс-корреляция с прошлым кадром → параболическое уточнение пика → ограничение ускорения 6 м/с² и EMA (α = 0.45).
TemporalObstacleTracker — отсев вспышек
Компенсация эго-движения (Δy = V·Δt) → ассоциация по ближайшему соседу (гейт 2.5 м) → EMA позиции и скорости → подтверждение за ≥ 2 кадра, удаление после 3 пропусков. Одиночные отражения от крестовин не проходят.
14
11

## Slide 12
РЕШЕНИЕ О ТОРМОЖЕНИИ
Chart: Остановочный путь S_brake(V), м
Горизонт контроля 150 м | 150 | 150
Значения в Web GUI | 32.4 | 78.2
S_brake(V) = V·t_react + V² / (2·a_emerg) + S_margin
t_react = 0.5 с · a_emerg = 1.2 м/с² · S_margin = 10 м
TTC = D / V, где D — дистанция по дуге пути
EMERGENCY_BRAKE
в габарите и D ≤ S_brake(V) → флаг emergency_brake_required для АРС
TRACK_WARNING
в габарите, D > S_brake(V): время на служебное торможение
NEAR_GAUGE_ADVISORY
вне габарита, но ближе 0.25 м к контуру
CLEAR
подтверждённых объектов нет — путь свободен
12

## Slide 13
РЕЗУЛЬТАТЫ НА РЕАЛЬНЫХ ЗАПИСЯХ
Сценарий | Препятствие | Рабочая зона D ≤ 70 м | Ложные CRITICAL | Дальний горизонт 135 ± 10 м | Особенности
doubleT_obstacle | ЕСТЬ | ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ | 0 | WARNING, 76–107 м | Препятствие на ходовом пути стабильно захватывается на 17.5–35.0 м и удерживается трекером
doubleT_platform | нет | ПУТЬ СВОБОДЕН | 0 | WARNING в 50–80 % кадров | Платформа отсечена вырезом габарита; в повороте ось на 135 м касается стены
roundT_doubleT | нет | ПУТЬ СВОБОДЕН | 0 | WARNING в ~50 % кадров | Переход в двухпутный раструб, экстраполяция оси в повороте
roundT_pressureGate_roundT | нет | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 18.4 м | 0 | INFO / CLEAR | Гермозатвор в кривой R ≈ 200 м, зазор до портала 5–10 см
squareT_platform_squareT_switch | нет | ПУТЬ СВОБОДЕН | 0 | CLEAR | Стрелочный перевод и платформа: крестовины отсекаются зоной v < 0.12 м и трекером
5 / 5
сценариев без ложных экстренных торможений
0
0
ложных CRITICAL в зоне торможения
~50%
сценариев c ложными на дальнем расcтоянии >130м
17.5–35 м
устойчивый захват реального препятствия
13

## Slide 14
ПОДАВЛЕНИЕ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ
Платформы станций
doubleT_platform, squareT_platform
Причина: Кромка — в 1.42 м от оси на высоте 1.10–1.30 м над УГР.
Метод: Вырез W = 1.30 м в зоне v 0.45–1.25 м + маска платформы: кромка получает SDF ≈ +0.12 м.
0 ложных тревог в зоне D ≤ 70 м
Стрелочные переводы
squareT_…_switch
Причина: Контррельсы, сердечники и усовики крестовин — на уровне головки рельса.
Метод: Зона v < 0.12 м вне контроля + подтверждение объекта минимум в 2 кадрах.
~10 % сырых срабатываний → 0 подтверждённых
Гермозатворы в кривых
roundT_pressureGate_roundT
Причина: Портальная рама в 5–10 см от угла вагона, кривая R ≈ 200 м.
Метод: Портал попадает в буферную зону у контура — система сообщает о минимальном запасе.
штатный WARNING, без экстренного торможения
Дальний горизонт
D > 80…100 м
Причина: Плотность точек ∝ 1/D²; на 135 м луч идёт к рельсам под углом < 0.5° — ось экстраполируется.
Метод: За пределами S_brake(V) — только WARNING; экстренное торможение лишь при D ≤ S_brake(V).
CRITICAL = 0 во всех проездах без препятствий
16
Основное количество ложных срабатываний возникает только в качестве предупреждений на далеком >130м растоянии
14

## Slide 15
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Chart: Дистанция обнаружения, м
| Малый предмет 0.31 × 0.30 м | Крупный объект 1.92 × 1.60 м | Брус на рельсах 2.08 × 0.43 м | Объект на кромке габарита | Свисающий кабель Ø 0.05 м
Дистанция обнаружения, м | 17.1 | 28.3 | 65.7 | 88.1 | 127.2
Объект | Точек | Уровень
Крупный объект по центру пути | 722 | CRITICAL
Малый предмет по центру колеи | 71 | CRITICAL
Брус поперёк рельсов | 41 | CRITICAL
Свисающий кабель, длина | 13 | WARNING
Объект на внешней границе габарита | 371 | WARNING
Набор cloud_with_fake_obj: объекты вставлены в реальные облака тоннеля.
Кабель Ø 5 см — на 127.2 м по 13 точкам: работает специализированный детектор вертикальных нитей.
Красный — внутри габарита и D < 80 м; сиреневый — дальний горизонт или кромка габарита.
15

## Slide 16
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Chart: 
| CloudParser | DualRailTracker | TrackGeometrySpline | ClearanceEnvelopeSDF | Детекторы + трекер | Скорость + решение
Доля времени | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.34 | 0.12 | 0.05
21–25
мс / кадр
CloudParser
4.2–5.5 мс · 21 %
DualRailTracker
2.1–3.0 мс · 11 %
TrackGeometrySpline
2.8–3.8 мс · 14 %
ClearanceEnvelopeSDF
6.5–8.5 мс · 34 %
Детекторы + трекер
2.0–3.2 мс · 12 %
Скорость + решение
0.8–1.2 мс · 5 %
21.4–25.0 мс
полный цикл кадра из 307 200 точек
40–47 FPS
темп обработки: запас ×4 к лидару 10 Гц
CPU, без GPU
use_gpu: false — вся обработка на CPU
На данном этапе разработка шла на ноутбуке, в будущем планируется проведение тестов на серверах схожей конфигурации из задания (с активной обработкой на GPU)
Замеры команды на реальных облаках Hesai Pandar 128. проводились на компьютере Macbook pro M5 Pro. Узкое место — точный SDF по 14 рёбрам для каждой точки.
16

## Slide 17
ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА · WEB GUI
Встроенный веб-сервер на порту 8080 и собственный WebGL-рендер: работает в любом браузере без установки ПО. HUD — статус пути, скорость по лидару, тормозной путь, дистанция и TTC; таблица объектов в зоне контроля.
Путь свободен: 43.9 км/ч, тормозной путь 78.2 м, 21.4 мс
Опасность: объект #8 на 48.7 м, 1.90 × 1.88 м, TTC 7.2 с, 25.0 мс
17

## Slide 18
FOXGLOVE STUDIO / RVIZ2
Станция: платформа и колонны остаются вне каркаса габарита «М»
Посторонний объект на ходовом пути — красный маркер /metro/markers
/lidar_points
/metro/clearance_envelope
/metro/track_path
/metro/markers
ws://localhost:8765 · Foxglove WebSocket
18

## Slide 19
ЗАПУСК И ИНТЕРФЕЙСЫ ROS 2
# сборка образа
./run_docker.sh --build
# первый bag из папки bags/
./run_docker.sh --auto
# конкретная запись
./run_docker.sh --bag doubleT_obstacle
→ http://localhost:8080 ws://localhost:8765
Ключевые параметры · params.yaml
lookahead_distance 150 м
min_distance 2 м
gauge 1.520 м
nominal_tor_height 1.075 м
emergency_deceleration 1.20 м/с²
system_reaction_time 0.50 с
train_speed_mps 0 → по лидару
lidar_topic автоопределение
Топик | Содержимое
/metro/obstacles | ObstacleArray: препятствия, статус, флаг торможения, TTC, тормозной путь
/metro/track_path | nav_msgs/Path: 3D-ось пути на 150 м
/metro/track_profile | TrackProfile: УГР, рельсы, кривизна, уклон
/metro/train_speed | Float32: скорость поезда по лидару, м/с
/metro/telemetry | SystemHealth: время кадра, FPS, число точек
/metro/markers | MarkerArray: 3D-боксы с цветом угрозы
/metro/clearance_envelope | MarkerArray: каркас габарита «М»
19

## Slide 20
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
1
Горизонт 200+ м
Кривизна оси на дальнем горизонте — по стенам и своду вместо экстраполяции по касательной
2
GPU-ускорение
Флаг use_gpu уже в конфигурации: CUDA-вокселизация и SDF под RTX 4070 Ti SUPER стенда
3
Слияние сенсоров
Радар или видеоканал для задымления и плотной пыли
4
Эталон тоннеля
Карта «чистого» тоннеля по проездам: поиск объектов мельче 10 см по отличиям
5
Интеграция с АРС
Флаг экстренного торможения в ObstacleArray → АРС; испытания на стенде метрополитена
20

## Slide 21
Команда «МОПСЫ»!
Контакты:
Тарасов Демьян, @demanok
Кондауров Матвей, @MatveyKondaurov
Подробная информация и код:
Репа https://github.com/krisikas/MetroLidar2026
Яндекс диск https://disk.yandex.ru/d/If8lk82Lm65f6g
21